en	english	fr	francais	de	deutsch
aoa	Angle of attack			α	Anstellwinkel
Alpha	Angle of attack			alpha	Anstellwinkel
AR	Aspect ratio			Lamda, Λ	Streckung
Beta	Angle of sideslip			beta	Schiebewinkel
BL	Boundary layer				Grenzschicht
BM	Bending moment			Mb	Biegemoment
Cd	Section drag coefficient			cw	Widerstandsbeiwert (Profil bzw. lokal))
CD	Total drag coefficient			cW	Gesamtwiderstandsbeiwert (Flugzeug)
ci	Induced drag coefficient			cwi	Induzierter Widerstandsbeiwert
cl	Section lift coefficient			ca	Auftriebsbeiwert (Profil bzw. lokal))
CL	Total lift coefficient			cA	Gesamtauftriebsbeiwert (Flugzeug)
Cl/Cd	Glide ratio (airfoil)			ca/cw	Gleitzahl (Profil)
CL/CD	Glide ratio (plane)			cA/cW	Gleitzahl (Flugzeug)
Cl	Roll moment coefficient			Cl	Rollmomentbeiwert
cm	Pitching moment coeffizient			cm	Momentenbeiwert (Profil bzw. lokal))
cm0	Pitching moment coeffizient at zero lift			cm0	Momentenbeiwert bei Nullauftrieb
Cn	Yawing moment coefficient			Cn	Giermomentbeiwert
cp	Pressure coefficient			cp	Druckbeiwert
CoG	Center of gravity			S	Schwerpunkt
CP	Center of pressure			D	Druckpunkt
Cpmin	Minimum pressure coefficient			cp,min	Minimaler Durckbeiwert
e	Efficency factor			e	Oswald-Faktor
F/s	Pressure force (per panel area)			F/A	Kraft pro Panelfläche
gamma	Circulation			gamma	Zirkulation
HMom	Hinge moment				Moment um die Scharnierachse der Klappe
L	Lift			A	Auftrieb
LLT	Lifting line theory				Traglinien-Theorie
M	Moment			M	Moment
MAC	Mean aerodynamic chord			Lμ, l_my	Bezugsflügeltiefe
m.g.vz	Power to climb				Steigleistung
N	Normal lift			N	Normalkraft
NP	Neutral Point			NP	Neutralpunkt
NCrit	Amplification factor			NCrit	Anfachungsfaktor
q.Cp	Freestrime velocity * dynamic pressure (equals to F/s)				Oberflächengeschwindigkeit * dynamischer Druck (Kraft pro Panelfläche)
Q/Vinf	Freestream velocity				Oberflächengeschwindigkeit (Freistrom)
VLM	Vortex lattice method			VLM	Wirbelgitter-Verfahren
VLM1	Vortex lattice method horseshoe			VLM1	Wirbelgitter-Verfahren mit Hufeisenwirbel
VLM2	Vortex lattice method ring?			VLM2	Wirbelgitter-Verfahren mit Ringwirbel
Re	Reynoldsnumber			Re	Re-Zahl
X_CG	X-distance center of pravity			xS	Schwerpunkt, X-Abstand von Flügelnase
X_CP	X-distance center of pressure			xD	Druckpunkt, X-Abstand von Flügelnase
Xcp.Cl	… used in calculation of neutral point			Xcp * Cl	Größe zur Neutralpunktberechnung
XNP	X-distance of neutral point			xN	Neutralpunkt, X- Abstand von Flügelnase
Xtr bot	Transition lower side				Grenzschichtumschlag Unterseite, X-Abstand
Xtr top	Transsition upper side				Grenzschichtumschlag Oberseite, X-Abstand